Effets physiques des transferts thermiques
1- Les états physiques de la matière
2- Effets d'un transfert thermique
3- Energie thermique mise en jeu
Lors d'un changement de température
Lors d'un changement d'état
4- Conservation de l'énergie

---
Les états physiques
Etat solide : compact , ordonné . Cohésion assurée par des forces électriques attractives
Etat liquide : compact , désordonné . Glissement des molécules les unes par rapport aux autres .
Etat gazeux : dispersé , désordonné . Interactions quasi-inexistantes

---
Effets d'un transfert thermique
La matière est composée de particules en agitation permanente .(agitation thermique)
Cette agitation augmente lorsque la température augmente .
Il n'y a plus aucun mouvement lorsque la température égale 0 K (Le 0 absolu)
Si l'agitation est telle qu'elle permette une rupture
des interactions entre les particules alors il y a changement d'état .
- Note : Si les interactions entre les particules sont fortes alors les températures de changement d'état sont élevées .

---
Effets d'un transfert thermique
Conversion Kelvin « °C

---
Energie thermique mise en jeu lors d'un changement de température
- On note Q le transfert thermique d'un système vers un autre .
- L'énergie échangée par un système de masse m lors d'une variation de température DT est :
  Q = m.c.DT
  Q en J , Dt en K , m en kg
  c est la capacité thermique massique du corps considéré
  Remarque : si la température diminue , Q<0 (l'énergie est cédée par le système) , si la température augmente , Q>0 (l'énergie est acquise par le système)

---
Energie thermique mise en jeu lors d'un changement d'état
L'énergie échangée par un système lors d'un changement est :
Q = m.L si l'énergie est acquise
Q = - m.L si l'énergie est cédée
Q en J , m en kg .
Remarque : Le changement d'état se fait à température constante .

---
Quelques valeurs ...
- Capacités thermiques massiques :
  - Ceau = 4,18 J.g-1.K-1
  - Calu = 0,897 J.g-1.K-1
  - Cglace = 2,06 J.g-1.K-1
  - Cvapeur =1,85 J.g-1.K-1
  - Céthanol =2,46 J.g-1.K-1
- Chaleur latente massique :
  - Lf(eau) =333 J.g-1
  - Lv(eau) = 2257 J.g-1
  - Lf(cuivre) = 205 J.g-1

---
Conservation de l'énergie
- Lors d'un transfert thermique entre un système A et un système B .
- L'énergie cédée par le système A est égale à l'énergie acquise par le système B .
  On a : QA = -QB
  Exercice : On introduit un glaçon de 20 g (température 0°C) dans un verre contenant
  200 g d'eau à 30°C .
- Déterminer la température finale .
  Note : tout le glaçon a fondu .
  On donne : Ceau = 4,18 J.K-1.g-1 ; LF(glace) = 330 J.g-1