## Slide 1
Cuvillier Maxime
BTS MAI
Réalisation, Tests et Intégration
Session 2009

## Slide 2
Introduction
Durant la deuxième année du BTS MAI, j’ai été amené à effectuer un projet professionnel.
Ce projet comprend de la réalisation des tests et intégration d’un système automatisé en entreprise.
Le projet « Assemblage Pack Train » nous a donc été confié par la Société de Transmissions Automatiques.

## Slide 3
Plan de l’exposé
Présentation de l’entreprise
Présentation du projet
Taches réalisées

## Slide 4
Présentation de l’entreprise

## Slide 5
1970 : Création de la STA. Filiale : Renault (75 %) et Peugeot (25%).
Clients principaux: Renault / Peugeot / Nissan
L’Entreprise

## Slide 6
Produits fabriqués

## Slide 7
En quelques chiffres
Capital de l’entreprise : 12 200 000 €
Chiffre d’affaires : 176 000 000 €
Effectifs ( au 31/12/07): 817 employés
Production journalière: 1600 boîtes par jour

## Slide 8
Présentation du projet

## Slide 9
Présentation du projet
Objectif :
Reproduire l’environnement de l ’OP 115
Permettre le montage et démontage des modules de pose rondelle
Faciliter les différents réglages
Réaliser un banc de réglage, pour l’OP115 afin :

## Slide 10
Présentation de l’OP115
Elle permet d’assembler les satellites produit sur l’OP110
Avec les rondelles
Grace au module
PS1
PS2

## Slide 11
Présentation de l’OP155

## Slide 12
Taches réalisées

## Slide 13
CP 51 : - Réalisation des pièces support du système d'alimentation des rondelles
CP 52 : - Câbler les électrovannes de la ligne PS1
CP 53 : - Programmer le grafcet de conduite
CP 54 : - Montage et réglage de l'alimentation des rondelles sur PS1
CP 55 : - Tester le fonctionnement du poste de pose des rondelles sur PS1
- Tester les commandes des distributeurs
- Tester le grafcet de conduite
Travail Personnel

## Slide 14
Réalisation des pièces support du système d’alimentation des rondelles

## Slide 15
Pièces réalisées
Entretoise d’alimentation
Equerres de fixation tirelires
Equerres support détecteurs PS1-PS2

## Slide 16
Réalisation de l’entretoise
Machine outil :
Fraiseuse Verticale
Outillages :
Etau
Fraise carbure Ø 125
Pied a coulisse
Cf1 : 60 ± 0.5
Cf2 : 26 ± 0.5
Mise au prisme : 60x50x26

## Slide 17
Réalisation de l’entretoise
Mise au prisme : 60x50x26
Machine outil :
Fraiseuse horizontale
Outillages :
Etau
Fraise carbure Ø 125
Pied à coulisse
Cf3 : 120 ± 0.5

## Slide 18
Réalisation de l’entretoise
Machine outil :
Fraiseuse Verticale
Outillages :
Etau
Mandrin à pince
Forêt à centrer
Forêt Ø 4.2
Taraud M5
Cf4 = 110 ± 0.3
Cf5 = 5 ± 0.3
Cf6 = 55 ± 0.3
Cf7 = 10 ± 0.3
Perçage

## Slide 19
Réalisation de l’entretoise
Machine outil :
Fraiseuse Verticale
Outillages :
Etau
Mandrin à pince
Forêt à centrer
Forêt Ø 5
Taraud M6
Pinnule de centrage
Cf8 = 14 ± 0.1
Cf9 = 50.35 ± 0.1
Cf10 = 75.35 ± 0.1
Cf11 = 17 ± 0.3
Cf12 = 12 ± 0.3
Perçage

## Slide 20
Contrôle Bride | Moyen de contrôle | Résultat (en mm) | Observation | 0 | 1
Cf1 | Pied à coulisse | 60.11 | Tolérance: ± 0.2 |  | 
Cf2 | Pied à coulisse | 26.07 | Tolérance: ± 0.2 |  | 
Cf3 | Pied à coulisse | 120.63 | Tolérance: ± 0.2 |  | 
Cf4 | Pied à coulisse et pige | 110.02 | Tolérance: ± 0.2 |  | 
Cf5 | Pied à coulisse et pige | 5.03 | Tolérance: ± 0.2 |  | 
Cf6 | Pied à coulisse et pige | 55.02 | Tolérance: ± 0.2 |  | 
Cf7 | Pied à coulisse et pige | 10.04 | Tolérance: ± 0.2 |  | 
Cf8 | Pied à coulisse et pige | 13.98 | Tolérance: ± 0.1 |  | 
Cf9 | Pied à coulisse et pige | 50.37 | Tolérance: ± 0.1 |  | 
Cf10 | Pied à coulisse et pige | 75.33 | Tolérance: ± 0.1 |  | 
Cf11 | Visuel |  | Tolérance: ± 0.3 |  | 
Cf12 | Visuel |  | Tolérance: ± 0.3 |  | 
Cf13 | Pied à coulisse et pige | 14.01 | Tolérance: ± 0.1 |  | 
Cf14 | Pied à coulisse et pige | 50.34 | Tolérance: ± 0.1 |  | 
Cf15 | Pied à coulisse et pige | 75.36 | Tolérance: ± 0.1 |  | 
Cf16 | Visuel |  | Tolérance: ± 0.3 |  | 
Cf17 | Visuel |  | Tolérance: ± 0.3 |  | 
Procès verbal de conformité

## Slide 21
Câblages et raccordements de commande

## Slide 22
Câblage des électrovannes PS1
Bornier XM
Bornier XA

## Slide 23
Module logiciel

## Slide 24
Grafcet de conduite

## Slide 25
Assemblage et intégration des constituants

## Slide 26
Montage sous ensemble tirelire
1
3
4
2
Repère | Désignation | Quantité
1 | Entretoise | 1
2 | Tirelire gauche | 1
3 | Tirelire droite | 1
4 | Vis CHC M4-20 | 8

## Slide 27
Montage sous ensemble sur le bâti
1
3
2
Repère | Désignation | Quantité
1 | Sous-ensemble E1 | 1
2 | Equerre fixation tirelire | 2
3 | Vis CHC M6-20 | 1

## Slide 28
Problème lié au montage du module

## Slide 29
Solution envisagée
Réglage en hauteur
Réglage en profondeur

## Slide 30
Résultat après modification

## Slide 31
Résultat après modification

## Slide 32
Réaliser les tests statiques et dynamiques

## Slide 33
Tester les commandes des distributeurs

## Slide 34
Banc de réglage PACK TRAIN | 
Coût financier | 
Matériel | Prix (en € HT)
Matières première | 599,32
Composants électrique | 4225,3
Composants pneumatique | 3312,02
Eléments du bâti | 1634,9
Total | 9771,54
Coût de revient

## Slide 35
Conclusion