## Slide 1
2TSMAI
CUVILLIER Maxime
Soutenance De Stage
Session 2009
Lycée Carnot
Bruay-la-Buissière

## Slide 2
Introduction
  Dans le cadre de ma formation au BTS MAI, j’ai effectué une période de stage en entreprise.
  Cette période de formation s’est déroulé dans l’entreprise Bridgestone située à Béthune durant la période du 26 Mai au 4 Juillet

## Slide 3
Sommaire
  Présentation du groupe
  Présentation de l’entreprise
  Projet de stage
Conclusion

## Slide 4
Présentation du groupe
Historique
Secteur d’activité
Implantation

## Slide 5
Historique
  1931 : Création de Bridgestone Tyre Compagne Ltd par
  Shojiro ISHIBASHI
  1953 : Bridgestone devient le premier manufacturier japonais
  1988 : Bridgestone achète Firestone
  2003 : Bridgestone Firestone devient Bridgestone

## Slide 6
Secteur d’activité
  Le Pneumatique
Composition : -Carbone black : 27% -Caoutchouc synthétique : 25% -Caoutchouc naturel : 18% -Huiles : 18% -Fils acier : 8% -Textiles/Pigments : 4%

## Slide 7
Implantation
Dans le Monde :
45 Sites de production
3 Centres de recherche

## Slide 8
Implantation
En Europe :
Siege social Européen
1 Centre technique
6 Usines

## Slide 9
Implantation
En France :
1 Usine
7 Entrepôts logistiques
9 Bureaux commerciaux

## Slide 10
Présentation de l’entreprise
Historique
Implantation
Quelques chiffres

## Slide 11
Historique
1960 : Firestone s’implante à Béthune
1991 : L’usine produit son premier pneu Bridgestone
1997 : L’usine produit 24h/24 7jours/7
1990 : L’usine s’agrandie afin de produire des pneus hautes performances
2008 : L’usine s’agrandie afin de produire des pneus 4x4

## Slide 12
Historique
Evolution de la production :
1960
Tourisme
Camionnette
1974
Tourisme
Camionnette Poids Lourd Agraire
1987
Tourisme
1991
Tourisme
Hautes Performances
Tourisme
Hautes Performances 4x4
2009

## Slide 13
Implantation

## Slide 14
Implantation
Superficie totale de 35 Ha

## Slide 15
Quelques Chiffres
1450 Salariés
25000 Pneus/Jours
Chiffre d’affaires : 412 000 000 €

## Slide 16
Projet de stage
Mon projet de stage consisté à concevoir un livret de maintenance préventive pour les nouvelles presse de la ligne de production G
Présentation de la presse
Fonctionnement
Liste des points de lubrification

## Slide 17
Présentation de la presse
Partie Curing Press
Partie PCI

## Slide 18
Fonctionnement
Le système hydraulique permet de transmettre les mouvements mécaniques

## Slide 19
Fonctionnement
La partie Curing Press Intervient avant la cuisson du pneumatique

## Slide 20
Fonctionnement
La partie PCI Intervient après la cuisson du pneumatique

## Slide 21
Points de lubrification

## Slide 22
Réserve d’huile
Type de lubrifiant : Huile hydraulique Méthode de lubrification: A partir du port de remplissage d'huile Quantité de lubrifiant : 800 L Température mesurée :
Contient l’huile du système hydraulique

## Slide 23
Guide de logement du
Moule supérieur
Type de lubrifiant : Graisse Méthode de lubrification: Graisseur Quantité de lubrifiant : Quantité approprié Remarque : Appliquer avant essais Température mesurée : 50.5°
Permet de bloquer le moule supérieur lorsque celui-ci est en positions haute

## Slide 24
LM guide de chargement
Type de lubrifiant : Graisse Méthode de lubrification: Graisseur Quantité de lubrifiant : Quantité approprié Remarque : Appliquer avant essais Température mesurée : 45°
Permet la monter et la descente des deux chaussures de chargement

## Slide 25
Type de lubrifiant : Graisse Méthode de lubrification: Brosse Quantité de lubrifiant : Quantité approprié Remarque : Appliquer avant essais Température mesurée : 34.5°
Règle la hauteur du moule
Tige filetée permettant
d’ajuster la hauteur du moule

## Slide 26
Type de lubrifiant : Couche de Molybdenum Méthode de lubrification: Brosse Quantité de lubrifiant : Quantité approprié Remarque : Appliquer avant essais Température mesurée : 33°
Prend le pneumatique sur la table rotative et le dépose dans le moule
Sabot de chargement

## Slide 27
Type de lubrifiant : Graisse Méthode de lubrification: Graisseur Quantité de lubrifiant : Quantité approprié Remarque : Appliquer avant essais Température mesurée : 56.5°
Permet la monter et la descente des deux sabots de déchargement
LM guide de déchargement

## Slide 28
Type de lubrifiant : Couche de Molybdenum Méthode de lubrification: Brosse Quantité de lubrifiant : Quantité approprié Remarque : Appliquer avant essais Température mesurée : 33°
Prend le pneumatique après refroidissement et le dépose pour l’évacuer
LM guide de déchargement

## Slide 29
Type de lubrifiant : Graisse Méthode de lubrification: Graisseur Quantité de lubrifiant : Quantité approprié Remarque : Appliquer avant essais Température mesurée : 32°
Monte et descend le bloqueur/débloqueur
LM guide de monter

## Slide 30
Type de lubrifiant : Graisse Méthode de lubrification: Graisseur Quantité de lubrifiant : Quantité approprié Remarque : Appliquer avant essais Température mesurée : 31.5°
Permet la monter et la descente des sabot de déchargement PCI
Guide de déchargement PCI

## Slide 31
Prend le pneumatique après refroidissement et le dépose pour l’évacuer
Type de lubrifiant : Couche de Molybdenum Méthode de lubrification: Brosse Quantité de lubrifiant : Quantité approprié Remarque : Appliquer avant essais Température mesurée : 32°
Sabot de déchargement PCI

## Slide 32
Type de lubrifiant : Graisse Méthode de lubrification: Graisseur Quantité de lubrifiant : Quantité approprié Remarque : Appliquer avant essais Température mesurée : 36.5°
Retourne le pneumatique après que celui-ci y a était vissé pour lui permettre de refroidir
Retourneur/inverseur

## Slide 33
Conclusion
Pendant ce stage, j'ai été confronté à la réalité des situations que je pourrais rencontrer dans l’avenir en entreprise et m'a permis d'appliqués mes connaissances pour résoudre les problèmes posés.
J'ai pu voir ce qu'était la vie active et l'esprit d'équipe au milieu d'une entreprise, cela m'a permis d'enrichir mes connaissances.
Ce stage m'a permis en même temps de découvrir l'entreprise et son organisation au service du client.
Pendant ce stage, je me suis intégré à un milieu technique que possède la Bridgestone et cela me servira pour la suite de mes études et quand j'entrerai dans la vie active.

## Slide 34
Il forme une pellicule résistante sur les surfaces métalliques, il résiste fortement aux températures extrêmes et à la haute pression
Molybdenum

## Slide 35
Il forme une pellicule résistante sur les surfaces métalliques, il résiste fortement aux températures extrêmes et à la haute pression
Molybdenum

## Slide 36
Il forme une pellicule résistante sur les surfaces métalliques, il résiste fortement aux températures extrêmes et à la haute pression
Molybdenum