## Slide 1: BTS Mécanique et Automatismes Industriels
Soutenance de rapport de stage
Lycée Carnot
Bruay-la-Buissière
Session 2009
Letombe Maxime
TS M.A.I

## Slide 2: Introduction
Lors de ma préparation au BTS M.A.I , j’ai effectué deux périodes de stage en entreprise pour mettre en application mes connaissances dans le domaine de la mécanique et de l’automatisme industriel.
Du 7 au 11 Avril 2008
Et du 19 Mai au 27 Juin 2008
Ces stages effectués à la Société de Transmissions Automatiques de Ruitz, dans le service Maintenance au secteur assemblage boite.
Mes objectifs : Présentation de l’entreprise
Etude technique

## Slide 3: Présentation de mon rapport
Présentation de l’entreprise
Sujet de stage
Conclusion

## Slide 4: Présentation de l’entreprise
Créée en 1970, la Société de Transmission Automatiques est une filiale de Renault (80%) et de Peugeot (20%), son activité principale est la fabrication de boîtes de vitesses automatiques.
Différents types de boites se sont succédés jusqu’en 1997 avec l’apparition de la boîte de vitesses Proactive.
Depuis les 30 dernières années, près de deux millions de boites ont été produites.
La S.T.A. est reconnue pour d’autres tâches comme le forgeage à froid et le découpage fin.
Elle produit aussi de la pignonnerie, des satellites, des planétaires et autres éléments de transmissions entrant dans la composition de moteurs ou boîtes de vitesse.

## Slide 5: Fiche d’identité
Année de création
1970
Effectif en activité
( au 31/12/07)
817 personnes
Moyenne d’âge
44ans
Chiffre d’affaires
176 M€
Production journalière
Organes
1499
Production journalière
BVA sur 2 postes
440
Superficies terrain
49 hectares
Superficie bâtiment
10 hectares
Secteur d’activité
Privé
Domaine d’activité
Entreprise industrielle

## Slide 6: Situation géographique

## Slide 7: Historique
1970 : Création de la Société de Transmission Automatiques, filiale commune de Renault (80%) et Peugeot (20%) au capital de 6,1 millions d’euros.
1971 : Fabrication des premières Boîtes de Vitesses Automatiques à 3 rapports équipant la Renault 16.
1997 : Démarrage d’une nouvelle famille de BVA 4 rapports dite Proactive, développée en partenariat entre Renault et PSA. (DP0, 210 Nm)
2000 : La boîte Proactive équipe les modèles Renault Kangoo, Clio, Mégane, Scénic, Laguna et Espace. Démarrage de la pignonnerie pour le nouveau moteur Diesel Renault 2,2L dCi.

## Slide 8: La STA produit
Le mécanisme
Le distributeur hydraulique
Le convertisseur
La pompe
Une partie de la pignonnerie

## Slide 9: Les clients principaux
NISSAN
RENAULT
PSA

## Slide 10: Le chiffre d’affaire

## Slide 11: Le produit phare
Un confort et une conduite apaisée
Diminution du stress et de la fatigue
Conservation du frein moteur
Absence du risque de calage
Une conduite sécurisée

## Slide 12: Composition de la boîte Proactive
1 / Le convertisseur
2 / Le distributeur hydraulique
3 / Freins et embrayage
4 / Les trains épicycloïdaux
5 / L’arbre secondaire et le pont

## Slide 13: Sujet de stage

## Slide 14: Le service
: Bâtiment B : mécanisme 1 assemblage
boite
: Produit assemblé : tous les éléments de
la boite de vitesse
: Atelier de maintenance

## Slide 15: Antenne maintenance processus A
David Korbas
Responsable Ateliers Maintenance
Jean Luc Houilliez
Responsable Atelier A
Christophe Potier ;
Patrick Constance ;
Christian Klimaszewski
Mécaniciens , électriciens
Maxime Letombe
stagiaire

## Slide 16: Sujet de stage
OP 150 poste de sertissage

## Slide 17: Mode de fonctionnement
Ce système se comporte en deux parties;
il y a la mise en position embrayage : qui consiste à venir engrener les disques d’embrayage dans la cloche.
Ensemble mise en
position embrayage
Arbre d’embrayage

## Slide 18
La tête de sertissage , qui vient sertir un écrou du pack train situé sur la boite .
Tête de
sertissage
Écrou serti

## Slide 19: Défauts de production
Le défaut le plus constaté sur l’OP 150 est le non sertissage de l’écrou.
On m'a donc confié comme mission de trouver la cause du défaut, pour cela je me suis renseigné auprès des agents de maintenance et des opérateurs qui m'ont très bien renseigné.
Les agents et les opérateurs m'ont confié que le poste de sertissage avait subi des modifications, c’est-à-dire que la plaque prise écrou a été usinée pour que celle-ci soit plus fine en espérant que le système n’ait plus de défaut.
Mais celle-ci causait une détérioration d’une autre pièce qui se situe a l’intérieur de l’ensemble de sertissage : la bague d’indexation. Grâce à cette bague la machine vient sertir l’écrou.
J’ai aussi constaté que le distributeur pneumatique qui servait à faire tourner la tête de sertissage pour bien mettre l’écrou en position dans la tête de sertissage était défectueux.
J’en ai donc parlé à mes collègues pour modifier le système .

## Slide 20: Tête de sertissage
Bague d'indexation Plaque prise écrou

## Slide 21: Défauts principaux répertorié

## Slide 22: Solution envisagée
Cette solution s’est déroulée en 3 étapes .
1) J’ai donc pris tout d’abord l’initiative de remplacer un distributeur pneumatique détérioré qui nous a permis de réduire des défauts.

## Slide 23: Plaque prise écrou
2) Remplacer la plaque prise écrou modifiée par celle d’origine

## Slide 24: Bague d’indexation
3) Remplacement de la bague d’indexation.

## Slide 25: Constat après modifications
Après avoir passé plusieurs boites dans la machine, on a constaté que la grande partie des défauts de sertissage avait disparu , donc un gain de temps de gagné sur l’ OP150.

## Slide 26: Conclusion